## Slide 1
報告單位：水利署張廣智組長
107年10月23日
水資源物聯網
連結物理的水與數位的水

## Slide 4
調度供水
揚塵疏濬
防汛抽水
洪災保險
淹水救助
精準灌溉
水資源物聯網要做的是
4

## Slide 5
多元水源智慧調控
精進灌溉節水管理
智慧河川管理
水資源物聯網平台
環保署
營建署
農田水利會
水保局
氣象局
臺水公司
北水處
縣市政府
雨量站
監試影像
水位站
內部資料整合
淹水位
地下水位
地下水質
潮位
波浪
波向
……
外部資料介接
NCDR
……
國網中心
Mirror Site
污水下水道智慧管理
水利署水利規劃試驗所
水利署資訊室
農委會農田水利處
水利署水政組及各河川局
營建署下水道工程處
目標：
隨需而供、動態調配，提升效率。
目標：
水文監測、自動測報、遠端管理。
目標：
河川管理、淹水預警、降低風險、雲端服務。
目標：
水質即時監測、雲端整合、智慧管理。
目標：雲端環境及工具建置、資安及傳輸規範。
多元水源智慧調控系統
精進灌溉節水管理推廣建置計畫
智慧河川管理計畫
建立污水下水道雲端管理雲及智慧管理系統
水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡
水資源物聯網計畫架構
107-108
5

## Slide 6
Big Data
Cloud
水情監測
現場
預報系統
資訊系統
雲端資訊服務平台
淹水潛勢圖資倉儲
即時淹水模擬
防汛資訊平台
水位即時校正
淹水深度與範圍校正
智慧化水位搜圖
智慧化雨量搜圖
災防人員
民眾
平台
測預報雨量產品
巨量資料分析架構
Rainfall Generator
數模資料庫
多
模
式
應變體系
決策支援
IoT Sensor
A.I.
HPC
IoT通訊
監測數據與模式整合應用

## Slide 7
氣象預報
水情資訊
淹水警戒
親水河川
水庫風情
智慧農業
便民服務
南屯里 晴 33。
本月88度，較去年同期減 5％，水情正常供應。
水質正常，請安心飲用。
OO水庫今天下午３時進行調節性洩洪，請注意安全。
6號田間水路賭塞，請協助清理。
上午9時8號閘門請關閉。
智慧水資訊
智慧家庭
智慧城市
智慧交通
生活便利好幫手
您有未讀公告 2 則
無停水公告
無淹水警戒公告
OO颱風發布海上警報

## Slide 8
全國水情正常
揚塵疏濬
調度供水
洪災保險
精準灌溉
淹水救助
防汛抽水
減少淹水風險10%
安心用水安全宜居
水利服務幸福美好
功能正常
水庫運轉正常
河海堤、滯洪池
提升決策品質
水利安防

## Slide 9
水資源物聯網感測基礎雲端作業網絡
環保署
營建署
水利會
水保局
氣象局
臺水公司
北水處
縣市政府
雨量站
監試影像
水位站
內部資料整合
淹水位
地下水位
地下水質
潮位
波浪
波向
……
外部資料介接
NCDR
……
水文觀測、用(需)水量資料
水資源局/工業局/
水利會/自來水公司
環境水質資訊
水利署/氣象局
/水保局/NCDR
水文觀測
預報產品
環保署
環境資源資料庫
新增資料
盤點掌握關鍵資訊，適時研發佈設感測器
水資源物聯網感測基礎雲端作業平臺
運算資源
管理
網路資源
管理
軟體定義儲存資源
管理
政策性資源配置管理
系統監控與警示
地理資料
資料庫
管理及查詢功能
關聯式
資料庫
時序性
資料庫
文本式
資料庫
異質資料庫整合
即時
分析
政策 與回應
Sensor
Things
A
P
I
儲存設備
網路設備
伺服主機
BD運算
視覺化
ML運算
身份驗證
授權管理
VM管理
作業示範及教學
管理網站
Sensor 管理
交談
機器人
國網
中心
一

## Slide 10: 整體系統架構
感測器設備層
平台服務層
Edge Devices
水位計
水表
資料庫
雲端資源調度
關聯資料
地理資料
Open API
資料查詢
模組
使用者認證
模組
檔案儲存
模組
運算分析
模組
記錄分析
模組
設備狀況
偵測
雨量計
監視器
IoT Cloud(PaaS+IaaS)
時序資料
異常警示
模組
預警/預測
模組
其它感測器
業務邏輯層
視覺化元件
開放資料
業務系統及操作
營運管理
資安管理
用量統計
日誌報表
帳戶管理
備份備援
網路防護
環境監控
主動告警
運算資源
管理
網路資源
管理
儲存資源
管理
負載平衡及
擴展管理
API 閘道
短距: WiFi, BLE, Zigbee, Z-Wave, NFC, Li-Fi, RFID
中距: HaLow, LTE-A
長距: LPWAN, NB-IoT, LoRa
資料層
資料表現層
IoT資料傳送協議層
Protocols
MQTT
HTTP
RESTful
無線通訊協定層
資料格式
SensorML
netCDF
O&M
關聯式資料庫
時序性資料庫
二維資料庫
效能計算
微服務模組群
IoT作業
模組群
SaaS
CoAP
AMQP
物聯網作業平台
KML
水資源物聯網作業規範
水資源物聯網作業安全防禦

## Slide 11: 資料流（Data flow）
網頁介面
資料庫
感
知
設
備
閘
道
器
MQTTS
NB-IoT / LoRa
(加密傳輸)
1.登記詮釋資料
轉換 SensorThings 資料模型
(+水資源物聯網領域格式)
HTTPS
{
"@iot.id": "pwcs002",
"name":"蘭陽大橋水位站",
"description":"量測水位",
"properties":{
"watershed":"蘭陽溪",
"authority":"經濟部水利署" }
}
使用者
作業平臺(T-WIN)
SensorThings
Server App
感測資料之上傳與查詢- SensorThings API
2.由駐點人員/各單位人員於平台
建立測站資料產生/取得UID
3.各計劃透過MQTT協定將量測或讀值
以SensorThings 資料模型寫入資料庫

## Slide 12: 水資源物聯網 感測基本作業流程
資料收集
資料清理
模式挑選
決策形成
視覺化呈現
模式建立
感測資料
O&M Data Model
資料檢校
自動Data QA/QC
搭配人工檢校
水利模型
SOBEK
大數據分析
AI運算
APIs
業務系統
各自管控VMs
公開/開放資料
單一入口網
水資源物聯網感測基礎雲端作業平台(T-WIN)
https://pythontips.com/2017/11/11/introduction-to-machine-learning-and-its-usage-in-remote-sensing/
水資源物聯網 感測基本作業流程
AS

## Slide 13
水資源物聯網
雲端數據中心：
供給相關計畫VM及計算資源
提供雲端服務API供相關計畫系統存取使用
雲端數據中心(IaaS)
感測基礎雲端作業平臺(PaaS)
整合性管理網站及單一入口網(SaaS)
雲端作業平臺：
提供雲端運算API
查詢物聯網監測站臺基本資料
取得時序性感測物理量，進行資料分析、大數據運算、資料ETL運算
加速業務智慧化決策系統開發流程
整合性及單一入口網站：
提供機關/單位/人員對應管理與相關功能，讓相關人員可統合性自主管理
提供外界資料展示、水資源物聯網成果、產學研資料應用
三大子系統服務(3 XaaS)

## Slide 14
多元水源智慧調控系統
二
供水資訊
需求資訊
巨量資料分析
動態調配模式
智慧
調控
隨需而供，動態調配
民生
農業
工業
用水需求 防洪需求
排砂需求 發電需求
生態需求 觀光需求
供
需
民眾關切資訊
智慧決策輔助
Multiple Waters, for multiple purposes and users.

## Slide 15
分項計畫重要執行成果(2.多元調控)
平台首頁
即時呈現區域供給端、需求端及支受援水量的情形，使用者可快速的瞭解各區域的水情概況。
依據各類水情報表的特性，區分為水情整合、調度決策與效益等三類主要功能選項
01
水情整合
02
調度決策
03
抗旱效益
提供中央氣象局未來天氣展望之相關訊息，供未來供水情勢預判之參考。
調度方案
決策人員
資料統整 管控人員
調度方案 決策人員

## Slide 16
Image : R.M. Hirsch, USGS
抽水站監控
天氣監測
智慧調控
智慧安防
水位、流量、
泥砂監測
閘門監控
滯洪池監控
淹水監測
河堤安全監測
潮位監測
UAV
智慧河川管理計畫
三
科技防災
安全宜居
Image : R.M. Hirsch, USGS
1.颱風路徑研判
2.降雨預報、預降分析
3.水庫即時防洪運轉
4.下游河道洪水演算
5.排洪時機決策輔助
洪水來臨前
洪峰通過前
洪峰通過後
Notes: 16

## Slide 17
抽水機調度
消波塊調度
水災預警預報
民眾
災防人員
即時災損評估
前端感測
物聯網通訊
加值與應用服務
水文觀測
雨量站
流速站
水位站
潮位站
路面淹水感知器
水利建造物
水資源管理
閘門
抽水站
移動式抽水機
滯洪池
水庫
堰壩
河川引水點
智慧河川管理平台
以河川局現有的通訊方式為基礎，規劃通訊骨幹，配合LPWAN，達到互為備援或分散風險的目的。
避難疏散
交通要道封閉
防汛決策支援
分項計畫重要執行成果(3.河川管理)

## Slide 18
分項計畫重要執行成果(3.河川管理)
既有感測設備盤點
設備研發規劃及測試
既有感測設備盤點
既有感測設備盤點
移動式抽水機鑑測設備安裝
淹水感知器布設規劃
淹水感知器布設選點建議
路面淹水感知器布設規劃
堤防監測布設規劃與評估
淹水感知器布設選點建議
1
2
3
4
5
6
7
9
10
10
Notes: 草稿審查會目的：請各單位對目前版本之草稿指出問題及遺漏之處。
討論重點：大約有70%在討論草案不符合法條用字、定義方式，其餘30%是各單位提出的問題，包含資料補遺的可行性（實際執行很困難）、
標準：只有討論要用哪種GPS定位座標要用TWD67還是97

## Slide 19
精進灌溉節水管理推廣建置計畫
四
現況
即時監控調配
節省人力成本
用水效率提升
建構科學數據
目標
Notes: 19

## Slide 20
擇5水利會作為計畫推動區位
操作控制平台
資料傳輸
數據感測
加值分析
業務
應用
攝影機
系統機箱
設置農田水利水資源物聯網擷取資料所需之感測裝置
建構可持續性維運之管理機制
網路裝置
建立能穩定傳輸數據之網路環境
規劃與農田水利業務決策及政府開放資料平台之資料交換機制
資料介接
觀測雨量
水位流量
建立灌區雨量、圳路流量與水位大數據資料庫
發展能輔助灌溉用水調配之演算分析模式
提升各會灌區灌溉用水調配之效能
抗旱時期有效調配灌溉用水，強化因應乾旱之能力
分項計畫重要執行成果(4.精密灌溉)

## Slide 21
分項計畫重要執行成果(4.精進灌溉)
完成 61口埤塘水位計
建置與資料接收
完成自動化測報系統設計規劃
進行硬體採購與
軟體開發
完成現地系統建置點位勘驗
桃園水利會
新竹水利會
石門水利會
嘉南水利會
高雄水利會
辦理工程案招標作業
Notes: 草稿審查會目的：請各單位對目前版本之草稿指出問題及遺漏之處。
討論重點：大約有70%在討論草案不符合法條用字、定義方式，其餘30%是各單位提出的問題，包含資料補遺的可行性（實際執行很困難）、
標準：只有討論要用哪種GPS定位座標要用TWD67還是97

## Slide 22
Resilience, Efficiency, Water Services
IoW@Taiwan
Smart Water, Life Better.