## Slide 1: 配合政府資訊開放水質資料更新策進作為
報告人：水質處 洪世政處長
1

## Slide 2: 緣起
依據行政院104年12月28日院授發資字第1041501693號函頒之「政府資料開放進階行動方案」，機關應參考國際資料開放相關評比（評鑑）項目及指標、其他國家作法與我國現行法制規範，定期檢討強化各項政府資料開放範圍及機制。
評比（評鑑）項目及指標係指英國開放資料推動組織『開放知識基金會（Open Knowledge International）』研擬之政府開放資料評鑑指標-全球開放資料指標（Global Open Data Index）。
2

## Slide 3: 全球開放資料指標(1)
「全球開放資料指標」係依據其方法概要蒐集並呈現世界上現有之開放資料。
2015年新增「水質(water quality)項目。
3

## Slide 4: 全球開放資料指標(2)
新增「水質」項目係指每週更新下列水源檢驗數據：
  糞便型大腸桿菌(fecal coliform)
  砷(arsenic)
  氟鹽(fluoride levels)
  硝酸鹽氮 (nitrates)
  總溶解固體量(TDS)
4

## Slide 5: 全球開放資料指標(3)
另外，有關「水質」新增項目之補充說明指出，水質資料不僅是用於監控飲用水水質安全，更可提供各界使用，可見其定義不限於飲用水水質，更包括水源水質、再生水及污水下水道等水質資料。
5

## Slide 6: 全球開放資料指標(4)
此外，補充說明亦提及為避免家庭及工業生產之排放水對人體健康造成危害，對於處理後放流水需要以水質檢測來確保其風險。
一般來說，各國通常是以環境保護或公共衛生機構來負責監測之任務。
6

## Slide 7: 全球開放資料指標(5)
依據2015年各國提供水質開放資料顯示，有水庫水源水質、地下水水質及飲用水水質資料等不一致情形。
7

## Slide 8: 全球開放資料指標(6)
國家 | 檢驗水體 | 更新頻率
新加坡 | New water(再生水) | 未每週更新
日本 | 公用水域水質 | 未每週更新
加拿大 | fresh water(水源水質) | 未每週更新
韓國 | 飲用水 | 未每週更新
以色列 | 水源水質 | 未每週更新
菲律賓 | 地下水 | 未註明
各國水質資料不一致且更新頻率無法每週乙次

## Slide 9: 我國飲用水水源水質管理法規
行政院環境保護署公告之「飲用水水源水質標準第5條規定」項目為大腸桿菌群密度、氨氮、化學需氧量、總有機碳、砷、鉛、鎘、鉻、汞及硒等10項。
9

## Slide 10: 我國飲用水水質管理法規
行政院環境保護署公告之「飲用水水質標準」 包含細菌性、物理性、化學性標準等68項。
10

## Slide 11: 評比項目與我國水質管理法規比較
 | 飲用水水源水質標準第5條 | 飲用水水質標準
與評比項目相同 | 砷 | 砷 氟鹽 硝酸鹽氮 總溶解固體量
與評比項目不同 | 氟鹽 硝酸鹽氮 總溶解固體量 糞便型大腸桿菌 | 糞便型大腸桿菌
11

## Slide 12: 台水公司水質管理現況(1)
依台水公司水質檢驗規範，水質檢驗單位的權責劃分如下：
  水質課：執行區處內各場站原水、清水、配水和廢水之水質檢驗，並依檢驗結果編製水質報表。
  給水廠(營運所) ：執行原水、沉澱水、過濾水、清水、配水和廢水之水質檢驗，瞭解水質情況，以為淨水操作之依據。
101年起，台水公司再將多處未納入定期檢驗之淨水場再納入檢驗排程，綜此，水質檢驗人力已達捉襟見肘程度，故考量人力及經費，乃降低分工檢驗之頻率，由每季改為每半年或一年一次。
12

## Slide 13: 台水公司水質管理現況(2)
自來公司名稱 | 日出水量 (萬噸/日) | 水質人力
日本東京都 水道局 | 686 | 150
美國南加州大都會自來水局 | 674 | 121
台水公司 | 1341 | 149
13

## Slide 14: 參與資料開放國際評比水質檢驗計畫(1)
為配合行政院「政府資料開放進階行動方案」，並落實政府資料開放政策，台水公司依英國開放資料推動組織『開放知識基金會（Open Knowledge International）』研擬之政府開放資料評鑑指標-全球開放資料指標（Global Open Data Index）辦理「水質」評比項目檢驗，訂定「台灣自來水公司配合資料開放國際評比水質檢驗計畫」。
14

## Slide 15: 參與資料開放國際評比水質檢驗計畫(2)
台水公司在有限人力考量下，分成2階段執行：
  第一階段-105年11月針對各區管理處給水廠(營運所) 原水、清水之硝酸鹽氮檢驗工作，並每週更新發佈至政府資料開放平臺網站(data.gov.tw)。
  第二階段-106年4月針對各區管理處給水廠(營運所) 原水、清水之糞便型大腸桿菌、砷、氟鹽、硝酸鹽氮、總溶解固體量等5項，並每週更新發佈至政府資料開放平臺網站(data.gov.tw) 。
15

## Slide 16: 計畫推動時程(1)
期別 | 工作項目 | 預估執行期間
籌 備 規 劃 階 段 | 規劃資料開放國際評比水質檢驗計畫(檢驗項目、給水廠或營運所之淨水場、執行階段、檢驗方法、檢驗儀器確認、檢驗分析流程確認) | 105年9月5日~ 105年9月10日
 | 檢驗儀器及實驗藥品需求調查、費用估算(含檢驗儀器、實驗藥品及人員訓練)並廣納各區管理處意見 | 105年9月12日~ 105年9月14日
 | 檢驗方法評估確效 | 105年9月12日~105年10月30日 (第一階段105年9月12日~105年9月23日)
 | 檢驗報表及彙整表設計、LIMS系統處理 | 105年9月12日~105年12月31日
 | 函頒「台灣自來水公司參與資料開放國際評比水質檢驗計畫」 | 105年9月19日~ 105年9月23日
16

## Slide 17: 計畫推動時程(2)
期別 | 工作項目 | 預估執行期間
執 行 運 作 第 一 階 段 | 檢驗方法之實驗藥品採購(硝酸鹽氮) | 105年9月19日~ 105年10月14日
 | 人員教育訓練-儀器操作、檢驗結果比對、檢驗數據審核與登入LIMS(或e-mail傳送)、檢驗數據彙整 | 105年10月17日~ 105年10月21日
 | 正式執行檢驗工作並每週更新發佈至政府資料開放平臺網站(data.gov.tw) | 105年11月起
17

## Slide 18: 計畫推動時程(3)
期別 | 工作項目 | 預估執行期間
執 行 運 作 第 二 階 段 | 檢驗儀器及實驗藥品調查及預算分配 | 105年11月1日~ 105年11月30日
 | 檢驗儀器及實驗藥品採購(發包採購及交貨驗收共3個月) | 105年12月1日~ 106年2月28日
 | 人員教育訓練-儀器操作、檢驗結果比對、檢驗數據審核與登入LIMS(或e-mail傳送)、檢驗數據彙整 | 106年3月1日~ 106年3月31日
 | 正式執行檢驗工作並每週更新發佈至政府資料開放平臺網站(data.gov.tw) | 106年4月起
18

## Slide 19: 結論(1)
考量目前現階段大部份國家幾乎無法達成每週乙次之更新頻率，而台水公司更因受限於人力及預算限制，無法一步到位，惟仍竭力於105年11月及106年4月分階段開始水質檢驗工作，並懇請放寬更新頻率由每週乙次至每月乙次，以確保能落實政府資料開放政策。
19

## Slide 20: 結論(2)
因全球開放資料水質指標項目定義不夠明確，且各國提供資料皆不盡相同。再者，有關水資源包含可供灌溉、給水、養殖等用途的地面水、伏流水、地下水及再生水等水源，建議應以整體水資源水質考量，並依全球開放資料說明由環境保護主管機關-行政院環境保護署統一彙整相關資料，以求事權統一。
20

## Slide 21
謝謝聆聽
敬請指教
21